Утвержден

приказом директора

МУП г.Россоши спецавтобаза «Коммунальник»

№ 74-П от 11.12.2023г.

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ

ПОЛИГОНА ТБО г. РОССОШЬ

г. Россошь

2023

# 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Регламент работы полигона ТБО г.Россошь (далее - Регламент) разработаны в соответствии с требованиями:

- Федерального Закона «Об охране окружающей среды» от 10 февраля 2002 года                  № 7-ФЗ;

- Федерального Закона «Об отходах производства и потребления» от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ;

- Приказа Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации    «Об утверждении федерального классификационного каталога отходов» от 22 мая 2017 года № 242;

- «Инструкции по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов» утвержденной Министерством строительства Р.Ф. от 02.11.1996 года;

- ГОСТа Р 56598-2015 «Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Общие требования к полигонам для захоронения отходов»;

- Санитарных правил 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»;

- иных действующих нормативно-правовых актов Российской Федерации.

1.2. Основные понятия, используемые в настоящего Регламента:

Отходы производства и потребления (далее - отходы) - вещества или предметы, которые образованы в процессе производства, выполнения работ, оказания услуг или в процессе потребления, которые удаляются, предназначены для удаления или подлежат удалению.

Твердые коммунальные отходы (далее ТКО) - отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К твердым коммунальным отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами.

Обращение с отходами - деятельность по сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов;

Размещение отходов - хранение и захоронение отходов;

Хранение отходов - складирование отходов в специализированных объектах сроком более чем одиннадцать месяцев в целях утилизации, обезвреживания, захоронения;

Захоронение отходов - изоляция отходов, не подлежащих дальнейшей утилизации, в специальных хранилищах в целях предотвращения попадания вредных веществ в окружающую среду;

Транспортирование отходов - перемещение отходов с помощью транспортных средств вне границ земельного участка, находящегося в собственности юридического лица или индивидуального предпринимателя, либо предоставленного им на иных правах;

Паспорт отходов - документ, удостоверяющий принадлежность отходов к отходам соответствующего вида и класса опасности, содержащий сведения об их составе;

Транспортное средство – техническое устройство для перевозки людей и грузов (в том числе отходов).

Мусоросортировочный комплекс (МСК) - технологическая линия переработки отходов. С его помощью становится возможным сортировать мусор и выделять те, которые могут быть переработаны и использованы в качестве вторичного сырья.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящие Регламент подлежит исполнению работниками МУП г.Россоши спецавтобаза «Коммунальник», работниками Заказчика либо третьего лица (далее – представители), которые транспортируют отходы для размещения (захоронения) на полигон ТБО г. Россошь.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ

3.1 На полигоне ТБО выполняются следующие основные виды работ: прием, сортировка, складирование и изоляция ТБО.

3.2. Учет принимаемых ТБО ведется по объему в неуплотненном состоянии. Отметка о принятом количестве ТБО делается в Журнале регистрации приема твердых коммунальных  отходов на полигоне ТБО.

3.4. Сортировка ТКО состоит из рабочей самостоятельной технологической линии.

3.4. Организация работ на полигоне ТБО определяется технологической схемой его эксплуатации. Технологическая схема представляет собой генплан полигона ТБО, определяющий последовательность выполнения работ, размещения площадей для складирования ТБО и разработки изолирующего грунта.

3.5. Основным документом планирования работ является график эксплуатации. Планируется помесячно: количество принимаемых ТБО с указанием N карт, на которые складируются отходы, разработка грунта для изоляции ТБО, техногрунта.

3.6. Организация работ на полигоне ТБО должна обеспечивать охрану окружающей среды, максимальную производительность средств механизации и технику безопасности.

4. ОТХОДЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ЗАХОРОНЕНИЮ НА ПОЛИГОНЕ ТБО г.РОССОШЬ

4.1. На полигон принимаются отходы 4 и 5 классов опасности от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также от физических лиц на основании заключенных договоров.

Размещение (захоронение) отходов IV класса опасности осуществляется строго в соответствии с лицензией на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV класса опасности № Л020-00113-36/00103839 от 12 апреля 2021г, выданной Центрально-Черноземным межрегиональным управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.

Лицензия и приложения к ней доступны для ознакомления на сайте МУП г. Россоши спецавтобаза «Коммунальник» -https://mupkomm36.ru/.

Для размещения (захоронения) на полигоне ТБО г. Россошь (далее - полигон ТБО) принимаются отходы V класса опасности, за исключением вторичных материалов и отходов производства и потребления, в состав которых входят полезные компоненты, перечень которых утвержден Распоряжением Правительства Р.Ф. № 1589-р от 25.07.2017.

4.2. На полигоне ТБО г. Россошь запрещается размещение (захоронение) не перечисленных в пункте 3.1 настоящих правил отходов, а также:

- отходов 1,2,3 классов опасности;

- отработанных люминесцентных и ртутных ламп;

- отходов, загрязненных нефтепродуктами;

- взрывоопасных отходов;

- радиоактивных отходов;

- биологических отходов;

- медицинских отходов класса «Б», «В», «Г», «Д».

5. ТЕХНОЛОГИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ МУСОРОСОРТИРОВОЧНОГО КОМПЛЕКСА.

5.1. Комплекс сортировки ТКО состоит из рабочей самостоятельной технологической линии номинальной производительности (пропускной способности) 70 тысяч тонн ТКО в год при режиме работы 12 часов в сутки, в составе:

приёмное отделение;

отделение складирования и обработки крупногабаритного мусора;

отделение сепарации мелкой фракции;

отделение основной сортировки;

отделение выгрузки «хвостов».

5.2.  Вся технологическая цепочка сортировки ТКО размещается в ангаре.

При поступлении ТКО на сортировку сразу же производится регистрация поступающих ТКО в журнал с указанием времени поступления отходов, номера автомашины или иного транспортного средства, а также вес.

5.3. Прошедшие КПП и весовую платформу мусоровозы направляются в приемное отделение на специальную площадку разгрузки приемного отделения.

Приёмное отделение размещается в начале линии сортировки ТКО. Мусоровозы подъезжают к зоне разгрузки приемного отделения и производят выгрузку ТКО на бетонную площадку. На площадке производится отбор крупногабаритных ТКО (крупногабаритные отходы, далее по тексту КГО. Выгруженные мусоровозами ТКО подаются (сдвигаются) погрузчиком с орудием типа «отвал» на приемную часть (в приямок) подающего конвейера (поз.1 плана расположения оборудования) для подачи в роторный сепаратор и отсева мелкой фракции.

Сортировочное отделение основной сортировки расположено по окончании роторного сепаратора.

5.4. Линия основной сортировки предназначена для отбора и удаления утильных фракций: картон, бумага, ПЭТ тара -темная, ПЭТ тара -светлая, ПВД, ПНД,  стекло коричневое и зеленое, стекло прозрачное и др.

Посты для отбора утильных фракций расположены на платформе с двух сторон от ленточного сортировочного конвейера. Крупные фрагменты картона и полимерной пленки, а также разрезание пакетов/мешков рекомендуется производить на наклонной части конвейера позиции 1 на удобной для работы высоте. В противном случае, эти фрагменты могут препятствовать дальнейшему отбору мелкой фракции на роторном сепараторе.

5.5. После подачи ТКО цепным конвейером роторный сепаратор автоматически отбирает мелкие (балластные) фракции и пищевые отходы - далее по тексту «хвосты 1-го рода», что значительно упрощает дальнейшую сортировку. А при помощи ленточного, желобчатого конвейера позиции 4 «хвосты 1-го рода» поступают в накопительный контейнер. Далее поток ТКО, свободный от балластной фракции направляется по окончании роторного сепаратора на ленточный сортировочный конвейер, где рабочие с помощью крюков и вручную разбирают утильные фракции по видам.

5.6. Отобранные вручную утильные фракции сбрасываются рабочими через люки в полу платформы в отсеки, где накапливаются. Таким образом, в каждом отсеке либо контейнере будет накапливаться только одна утильная фракция.

5.7. После накопления любого из отсеков утильная фракция (кроме стеклобоя) с помощью тележек перемещается в отделение брикетирования вторсырья.

Брикетировочные прессы обеспечивают прессование и брикетирование утильных фракций. На выходе пресса получаются кипы, содержащие материал только одной утильной фракции.

5.8. Полученные таким образом кипы с помощью вилочного погрузчика с боковым захватом поступают на участок хранения и погрузки прессованных брикетов и контейнеров с отсортированным вторсырьем.

5.9. Оставшаяся после выбора утильных фракций смесь органических отходов совместно с неутильными фракциями («хвосты сортировки» 2-го рода) с конвейера ленточного сортировочного поступают в тракторный прицеп.

- СКЛАДИРОВАНИЕ ОТХОДОВ НА РАБОЧЕЙ КАРТЕ

6.1. На полигоне ТБО применяется складирование методом сталкивания осуществляется сверху вниз. Высота откоса должна быть не более 2 м. При методе сталкивания специализированный транспорт разгружается на верхней изолированной поверхности рабочей карты, образованной в предыдущий день. По мере заполнения карт фронт работ движется вперед по уложенным в предыдущие сутки ТБО.

6.2. Сдвигание разгруженных мусоровозами ТБО на рабочую карту осуществляется бульдозерами Т-170. Для повышения производительности бульдозера необходимо применить отвал, имеющий большую ширину и высоту.

6.3. С целью достаточного уплотнения ТКО, увеличения емкости полигона и обеспечения безопасности работы обслуживающего персонала применяется технология складирования, основанная на послойном уплотнении ТКО и создании рабочих слоев высотой 2,0 м.

6.4. Уплотнение осуществляется 2 - 4-кратным проходом бульдозера (катка) по одному месту. Бульдозеры, уплотняющие ТБО, должны двигаться вдоль длинной стороны карты. При 2-кратном проходе бульдозера уплотнение ТБО составляет 570 - 670 кг/куб. м, при 4-кратном проходе - 670 - 800 кг/куб. м.

6.5. Увлажнение ТБО необходимо осуществлять в пожароопасные периоды, в период с мая по ноябрь. Расход воды на полив принимается 10 л на 1 куб. м ТБО.

6.6. Промежуточная и окончательная изоляция уплотненного слоя ТБО осуществляется грунтом, техногрунтом. Техногрунт образовывается в результате сепарирования твердых коммунальных отходов на МСК, путем механического отделения мелкой от крупной фракции ТКО.

6.7. В зимний период в качестве изолирующего материала разрешается использовать строительные отходы, отходы производства (отходы извести, мела, соды, гипса, графита и т.д.).

В виде исключения в зимний период допускается применять для изоляции снег, подаваемый бульдозерами с ближайших участков.

6.8. В весенний период, с установлением температуры свыше 5°С, площадки, где была применена изоляция снегом, покрываются слоем грунта.

6.9. Укладка следующего яруса ТБО на изолирующий слой из снега недопустима.

6.10 Переносные сетчатые ограждения устанавливаются как можно ближе к месту разгрузки и складирования ТБО, перпендикулярно направлению господствующих ветров для задержания легких фракций отходов. Высота ограждений 4м. Рама щитов выполняется из легких металлических профилей, обтягивается сеткой с размерами ячеек 40 - 50 мм. Ширина щитов принимается 1 - 1,5 м. Регулярно, не реже одного раза в смену, щиты очищаются от частиц отходов. Размеры участка, защищаемого переносным сетчатым ограждением, должны обеспечивать работу без перестановки щитов не менее недели.

7. ПОРЯДОК ПРИЕМА ОТХОДОВ И ПРОВЕДЕНИЯ РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТ ПОЛИГОНЕ ТБО г. РОССОШЬ

7.1. Режим работы полигона ТБО г. Россошь:

- понедельник – воскресенье

- с 8.00 до 20.00 часов (время московское).

- без перерывов, выходных и праздничных дней.

7.2. Транспортное средство (далее - ТС) при въезде на полигон подлежит регистрации на пункте весового контроля.

7.3. Водители ТС обязаны полностью выполнять указания работников                        МУП г. Россоши спецавтобаза «Коммунальник».

7.4. ТС не оборудованное закрытым бункером, должно быть оснащено тентом, сеткой или другим укрывающим материалом, который предотвратит рассыпание отходов по пути его следования.

7.5. Водитель ТС обязан остановиться на пункте весового контроля полигона ТБО для определения объема кузова и веса (брутто) завозимых отходов и для проведения контролером-весовщиком визуального осмотра с замером радиационного фона привезенных в кузове ТС отходов.

Во время проведения визуального осмотра представитель Заказчика обязан предъявить контролеру-весовщику следующие документы:

- путевой лист.

- копии паспортов отходов, которые завозят для захоронения на полигон ТБО.

7.6. Въезд на весы осуществляется только после соответствующего сигнала контролера-весовщика.

7.7. Съезд с весов осуществляется строго после соответствующего сигнала контролера-весовщика плавно, без рывков, со скоростью не более 5 км/час.

7.8. ТС контролером-весовщиком направляется на МСК, либо на карту полигона, указанную контролером-весовщиком в соответствии с графиком эксплуатации полигона.

7.9. Разгрузка ТС происходит строго на участке карты полигона. На картах полигона устанавлены мерные столбы (реперы) для контроля высоты отсыпаемого 2-метрового слоя ТБО. Соблюдение заданной высоты слоя отсыпки обеспечивает равномерность осадки толщи полигона. С помощью репера контролируется степень уплотнения твердых бытовых отходов. Реперы выполняются в виде деревянного столба или отрезка металлической трубы. Деления наносятся яркой краской через каждые 0,25 м.

7.10. Перед разгрузкой отходов водитель ТС обязан убедиться в безопасной разгрузке отходов.

7.11. ТС, поставленное на разгрузку, должно быть надежно заторможено.

7.12. При размещении ТС на разгрузочной площадке друг за другом расстояние между ТС (в глубину) должно быть не менее 2 м, а между стоящими рядом (по фронту) – не менее 4 м.

7.13. В месте разгрузки отходов запрещено находиться лицам, не имеющим прямого отношения к выполнению данного вида работ.

7.14. Водителям ТС категорически запрещается:

- выполнять маневры с поднятым кузовом;

- осуществлять подъем кузова, если ТС в месте разгрузки отходов стоит неровно (в этом случае водителю ТС необходимо после согласования с работниками полигона ТБО переехать на более ровное место);

- подъезжать к откосам полигона ТБО ближе, чем на 10 метров.

7.15. На выезде с территории полигона ТБО предусмотрена дезинфицирующая установка для мойки колес автотранспорта с использованием дезинфицирующих средств. Для дезинфекции применяется средство «Жавель Абсолют» представляет собой быстрорастворимые таблетки белого цвета с характерным запахом хлора. Средство содержит в качестве действующего вещества натриевую соль дихлоризоциануровой кислоты (до 84,0%), а также функциональные компоненты, способствующие активации и лучшему растворению средства: адипиновая кислота, карбонат и бикарбонат натрия. Таблетка массой 3,5 грамма выделяет при растворении в воде 1,5-1,65 грамма активного хлора.

7.16. После ТС возвращается на пункт весового контроля для определения его веса без отходов (нетто) и получения отметки о его разгрузки. Заезд на весы и выезд с них осуществляется строго по команде контролера-весовщика, согласно пунктам 4.6, 4.7 настоящих Правил.

8. ОХРАНА ТРУДА, ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ, И ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ.

8.1. Инструкция по технике безопасности должна содержать нормы выдачи спецодежды, производственной одежды, продолжительность отпусков, периодичность прохождения инструктажа по технике безопасности.

8.2. Соблюдать меры по пожарной безопасности. Для выполнения повседневных работ, надзора за первичными средствами пожаротушения и организации тушения руководством эксплуатирующей организации назначается ответственный за пожарную безопасность на полигоне ТБО;

8.3 Полигон ТБО обеспечен первичными средствами пожаротушения из расчета на 500 кв. м площади два пенных огнетушителя. В периоды особой пожароопасности целесообразно дежурство поливомоечных машин.

8.4. Согласно графика проводить инструктаж персонала полигона ТБО о правилах пожарной безопасности на полигоне ТБО.

8.3. В административно-хозяйственном здании руководством полигона ТБО, должна быть вывешена инструкция о порядке действия персонала при возникновении пожара, способы оповещения пожарной охраны города.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. На территории полигона ТБО г. Россошь запрещено сжигание отходов и сбор утиля.

9.2. Въезд на территорию полигона с нечитаемыми государственными регистрационными номерами запрещен.

9.3. В случаях нарушения настоящих правил МУП г.Россоши спецавтобаза «Коммунальник» имеет право запретить доступ ТС до устранения выявленных нарушений и письменно уведомить о выявленном нарушении с составлением соответствующих актов.

9.4. Согласно ГОСТ Р 56598-2015 собственники отходов, сдающие отходы на полигон, обязаны предоставить владельцу полигона (МУП г.Россоши спецавтобаза «Коммунальник») достоверную информацию об их качественных и количественных характеристиках, подтверждающую отнесение отходов к определенному виду, и сопровождаемую копиями паспортов.

9.6. В случае обнаружения сотрудниками полигона на пункте весового контроля в ходе визуального осмотра в составе привезенных отходов, запрещенных к размещению (захоронению) отходов или выявления расхождений видов отходов, указанных в путевом листе с фактически привезенными, или при отсутствии сопроводительных документов.

В этом случае контролер-весовщик составляет Акт о запрете въезда транспортного средства на полигон ТБО по форме согласно Приложения 1 к настоящему Регламенту, который подписывается сотрудником полигона ТБО и представителем Заказчика или третьего лица. В случае отказа представителя Заказчика или третьего лица от подписи вышеуказанного Акта составляется Акт об отказе от подписи по форме согласно Приложению 3 к настоящему Регламенту. Акты составляются в двух экземплярах, один из которых остается у работника полигона ТБО, другой передается представителю Заказчика или третьего лица.

9.7. При обнаружении сотрудниками МУП г.Россоши спецавтобаза «Коммунальник» в составе выгруженных из ТС на эксплуатируемую карту полигона запрещенных к размещению (захоронению) отходов, представитель Заказчика или третьего лица обязан самостоятельно произвести погрузку в ТС указанных сотрудником полигона ТБО г. Россошь видов отходов и вывезти их с территории полигона. В этом случае сотрудником полигона составляется Акт о выявлении отходов, запрещенных к размещению (захоронению) на полигоне ТБО г. Россошь по форме согласно Приложению 2 к настоящему Регламенту, который подписывается сотрудником полигона и представителем Заказчика или третьего лица. В случае отказа представителя Заказчика или третьего лица от подписи вышеуказанного Акта составляется Акт об отказе от подписи по форме согласно Приложению 3 к настоящему Регламенту. Акты составляются в двух экземплярах, один из которых остается у работника полигона ТБО, другой передается представителю Заказчика или третьего лица.

Представитель заказчика или третьего лица обязан самостоятельно погрузить в свое ТС запрещенные к размещению (захоронению) отходы. В случае отказа представителя заказчиком или третьего лица от самостоятельной погрузки и вывоза с территории полигона ТБО отходов, запрещенных к размещению (захоронению), сотрудником полигона составляется Акт об отказе от самостоятельной погрузки и вывоза с территории полигона ТБО отходов, запрещенных к размещению (захоронению) по форме согласно Приложению 4 к настоящему Регламенту. Акты составляются в трех экземплярах, один из которых остается у работника полигона, другой передается представителю заказчика или третьего лица, третий направляется в уполномоченные органы исполнительной власти для проведения контрольно-надзорных мероприятий.

9.8. При разгрузке отходов представителем Заказчика или третьего лица в неположенном месте сотрудниками полигона ТБО составляется Акт о разгрузке транспортного средства на территории полигона ТБО г. Россошь в неположенном месте, по форме согласно Приложению 5 к настоящему Регламенту, который подписывается сотрудником полигона ТБО и представителем заказчика или третьего лица. В случае отказа представителя заказчика или третьего лица от подписи вышеуказанного Акта составляется Акт об отказе от подписи по форме согласно Приложению 3 к настоящему Регламенту. Акты составляются в двух экземплярах, один из которых остается у сотрудника полигона ТБО г. Россошь, другой передается представителю заказчика или третьего лица.

Приложение № 1

АКТ

о запрете въезда транспортного средства на полигон ТБО г. Россошь

г. Россошь								«___»________20__г

Мною,__________(указать ФИО, должность сотрудника полигона ТБО), в присутствии __________________(указать ФИО, должность и место работы представителя Заказчика или третьего лица) составлен настоящий акт о нижеследующем:

«___»_________ _____г. в _____час. ____мин. на пункте весового контроля полигона ТБО при проведении визуального осмотра отходов в кузове транспортного средства ________(указать марку и гос. регистрационные номера ТС) было установлено (указать выявленное ниже нарушение):

-в составе привезенных отходов имеются запрещенные к размещению (захоронению) виды отходов, а именно ______________(указать выявленные в составе запрещенные к захоронению виды отходов).

Либо

- имеются расхождения видов отходов, указанных в Акте приема-передачи отходов с фактически привезенными, а именно__________(указать виды отходов, по которым имеется расхождения).

Либо

- отсутствует надлежащим образом оформленные сопроводительные документы и информационные носители, а именно___________(указать какие документы отсутствуют).

Либо

В соответствии с пунктом 10.6 ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА РАБОТЫ ПОЛИГОНА ТБО г. РОССОШЬ въезд транспортного средства на полигон ТБО запрещен.

______________________________________(ФИО, подпись сотрудника полигона)

______________________________________(ФИО, подпись представителя Заказчика или третьего лица)

Приложение № 2

АКТ

о выявлении отходов, запрещенных к размещению (захоронению) на полигоне ТБО                                         г. Россошь

г. Россошь 								«___»________20__г.

Мною,__________(указать ФИО, должность сотрудника полигона ТБО), в присутствии __________________(указать ФИО, должность и место работы представителя заказчика или третьего лица) составлен настоящий акт о нижеследующем:

«___»_________ _____г. в _____час. ____мин. при проведении визуального осмотра было установлено, что в составе отходов, выгруженных из транспортного средства ________(указать марку и гос. регистрационные номера ТС) на эксплуатируемую рабочую карту полигона ТБО, имеются виды отходов, запрещенные к размещению (захоронению) на полигоне ТБО, а именно______________________  (указать выявленные в составе запрещенные к размещению (захоронению) виды  отходов).

В соответствии с п. 10.7 ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА РАБОТЫ ПОЛИГОНА ТБО г. РОССОШЬ водитель ТС самостоятельно обязуется произвести погрузку запрещенных к размещению (захоронению) видов отходов и вывезти их с территории полигона ТБО г. Россошь

_______________________________________(ФИО, подпись сотрудника полигона)

_______________________________________(ФИО, подпись представителя заказчика или третьего лица)

Приложение № 3

АКТ

об отказе от подписи

г. Россошь 								«___»________20__г.

Мною,   __________ (указать ФИО, должность сотрудника полигона ТБО), в присутствии __________________(указать ФИО, должность и место работы свидетелей) составлен настоящий акт о нижеследующем:

«___»_________ _____г. в _____час. ____ мин. (ФИО и место работы представителя Заказчика или третьего лица) на полигоне ТБО г. Россошь было предложено подписать __________________(указать наименование Акта, который было предложено подписать). От подписи отказался. Причины отказа не пояснил.

_______________________________________(ФИО, подпись сотрудника полигона)

_______________________________________(ФИО, подпись свидетеля)

_______________________________________(ФИО, подпись свидетеля)

Приложение № 4

АКТ

об отказе от самостоятельной погрузки и вывоза с территории полигона ТБО г.Россошь отходов, запрещенных к размещению (захоронению)

г. Россошь								 «___»________20__г.

Мною,   __________ (указать ФИО, должность сотрудника полигона ТБО), в присутствии __________________(указать ФИО, должность и место работы свидетелей) составлен настоящий акт о нижеследующем:

«___»_________ _____г. в _____час. ____ мин. при проведении визуального осмотра было установлено, что в составе отходов, выгруженных из транспортного средства___________________( указать марку и гос. регистрационные номера ТС) на эксплуатируемую рабочую карту полигона ТБО имеются виды отходов, запрещенные к размещению (захоронению) на полигоне ТБО г. Россошь, а именно _____________(указать выявленные в составе запрещенные к захоронению виды отходов).

На требование произвести самостоятельную погрузку запрещенных к размещению (захоронению) видов отходов с последующим вывозом их с территории полигона ТБО__________________(указать ФИО, место работы и должность представителя Заказчика), ответил отказом.

______________________________________(ФИО, подпись сотрудника полигона)

______________________________________(ФИО, подпись свидетеля)

_______________________________________(ФИО, подпись свидетеля)

Приложение № 5

АКТ

о разгрузке транспортного средства на территории полигона ТБО в неположенном месте

г. Россошь 								«___»________20__г.

Мною,   __________ (указать ФИО, должность сотрудника полигона ТБО), в присутствии __________________(указать ФИО, должность и место работы представителя заказчика или третьего лица) составлен настоящий акт о нижеследующем:

«___»_________ _____г. в _____час. ____ мин. водителем транспортного средства ___________________( указать марку и гос. регистрационные номера ТС) разгрузка отходов из ТС на территории полигона ТБО была произведена в неположенном месте.

В соответствии с п. 10.8 ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА РАБОТЫ ПОЛИГОНА ТБО г. РОССОШЬ письменно предупреждаю, что в случае повторной разгрузки отходов из ТС на территории полигона ТБО в неположенном месте въезд транспортного средства на полигон ТБО будет запрещен.

_______________________________________(ФИО, подпись сотрудника полигона)

_______________________________________(ФИО, подпись представителя заказчика или третьего лица)